| Наименование субъекта (объекта) экспертизы | Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту) экспертизы | Перечень требований, составляющих предмет экспертизы | Перечень документов, подлежащих оценке в ходе экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. | 1. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», 2. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 3. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» | 1. Требования к проекту обращения с отходами производства и потребления: А) Характеристика предприятия, организации (паспорт предприятия, ТУ, инструкции); Б) Оценка размещения объектов экспертизы по отношению к нормируемым объектам, на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений, обеспечение нормативных санитарно-защитных зон; В) Характеристика территории: - гидрогеологические данные территории, - зонирование территории; Г) Характеристика классов опасности отходов. 2. Требования к устройству и содержанию объектов экспертизы по этапам жизненного цикла отходов; 3. Требования к объектам хранения отходов; 4. Требования к вывозу отходов. | 1. Результаты исследований в зоне влияния объектов экспертизы: - атмосферного воздуха, воды открытых водоемов, - подземных вод, - почвы, - ПДУ физических факторов, - воздуха рабочей зоны; 2. Программа и результаты производственного контроля объектов окружающей среды. |

Приложение 18 к Порядку (приказ № 46 от 13.02.2018.)